|  | LE CONDUCTEUR OHMIQUE |
| --- | --- |
| Matériel un générateur continu Une platine à circuit 3 multimètres fils à fiches banane Une platine à circuit 3 dipôles ohmiques (de résistance inconnue) R1, R2, R3 pour platine |

## COURS

A	–	Définition d'une caractéristique de dipôle

B	–	Le cas du dipôle ohmique

C	–	Association de dipôles ohmiques

LE CODE DES COULEURS DES RESISTORS

| Principe Chaque petit résistor est formé d'un petit cylindre sur lequel il est difficile de noter une valeur numérique. C'est pourquoi le code des couleurs a été créé. 4 anneaux de différentes couleurs sont placés sur le cylindre. Chaque couleur symbolise un chiffre que l'on notera respectivement A, B, C et D. La valeur de la résistance est alors donnée par la formule suivante : R = AB.10C ± D% (en () "Ne Mangez Rien Ou Jeûnez Voilà Bien Votre Grande Bêtise" | couleur | A, B ou C | D |
| --- | --- | --- | --- |
|  | noir ( | 0 |  |
|  | marron ( | 1 | 1 % |
|  | rouge ( | 2 | 2 % |
|  | orange ( | 3 |  |
|  | jaune ( | 4 |  |
|  | vert ( | 5 |  |
|  | bleu ( | 6 |  |
|  | violet ( | 7 |  |
|  | gris ( | 8 |  |
|  | blanc ( | 9 |  |
|  | or ( |  | 5 % |
|  | argent ( |  | 10 % |

| Exemples |  |
| --- | --- |

R = 26.10 1 ( 5 % = 260 ( 5 % 				R = 50.10 0 ( 10 % = 50 ( 10 %

R = 260 ( 13 (										R = 50 ( 5 (

247 ( < R < 273 (									45 ( < R < 55 (

| Exercices 1. Déterminer un encadrement de R |  |
| --- | --- |

2. Déterminer les couleurs figurant sur les résistors dont les résistances valent : 1000  à 10 % près, 730  à 5 % près et 8  à 1 % près.

| MANIPULATION I – MESURES DIRECTES A - Mesure de résistances à l'ohmmètre |  |
| --- | --- |

1.	Les résistors étant totalement déconnectés de tout circuit, effectuer une mesure à l'ohmmètre.

2.	Faire une mesure de la résistance d'un fil à fiche banane, puis d'un interrupteur ouvert.

3.	Recommencer toutes les mesures en plaçant le multimètre en position testeur.

4.	A quoi peut servir cette position testeur ? Quelle précaution doit-on toujours prendre ?

# B	-	Lecture d'une valeur de résistance par soin code de couleurs

1.	Déterminer les valeurs des résistances à l'aide du code des couleurs et compléter le tableau.

|  | Couleur de A et valeur | Couleur de B et valeur | Couleur de C et valeur | Couleur de D et valeur | Traduction du code R = AB.10C ± D% | Encadrement de R | Mesure de R (à l'ohmmètre) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 |  |  |  |  |  |  |  |
| R2 |  |  |  |  |  |  |  |
| R3 |  |  |  |  |  |  |  |

2.	Comparer les valeurs obtenues et conclure.

# C	-	Association de résistors

1.	Réaliser les associations série des résistors et mesurer les résistances équivalentes à l'ohmmètre.

2.	Réaliser les associations parallèles des résistors  et mesurer les résistances équivalentes à l'ohmmètre.

3.	Compléter le tableau et conclure.

| SCHÉMA DE L'ASSOCIATION Série | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Réquivalente littérale |  |  |  |  |
| Réquivalente numérique |  |  |  |  |
| Réquivalente mesurée |  |  |  |  |
| SCHÉMA DE L'ASSOCIATION parallèle | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1/Réquivalente littérale |  |  |  |  |
| Réquivalente numérique |  |  |  |  |
| Réquivalente mesurée |  |  |  |  |
| II – ÉTUDE DES CARACTÉRISTIQUES A - Mesures |  |

1.	Schématiser un circuit permettant de mesurer la tension aux bornes d'un résistor et l'intensité qui le traverse, le résistor étant alimenté par un générateur.

2.	Réaliser une série de 5 à 6 mesures de tension et d'intensité en utilisant le résistor R1.

3.	Inverser les polarités du générateur sans rien changer d'autre et recommencer une série de mesure.

4.	Recommencer toute la série avec les résistors R2 et R3.

# B	-	Résultats

1.	Présenter toutes les mesures sous formes de tableau.

2.	Tracer la caractéristique tension-courant des trois dipôles sur le même graphe.

3.	Déterminer graphiquement la pente de chaque caractéristique

C	-	Conclusion

1.	Les caractéristiques obtenues ont-elle l'allure attendue pour un dipôle ohmique ?

2.	Les valeurs des pentes sont-elles conformes aux valeurs attendues ? Commenter.

3.	Question qui tue : à quoi peut bien servir un résistor ?

# ____________________________________________________________________________________________

# Pour cette deuxième partie de TP rédiger un compte rendu

On rappelle que de façon générale, doivent figurer dans un compte-rendu :

( le but de la manipulation.

( le ou les schémas de montage sur lesquels figurent les grandeurs mesurées.

( le protocole expérimental : en quelques lignes expliquer le déroulement de la manipulation.

( le tableau de mesures : le plus clair possible, sans oublier les unités.

( les autres mesures utiles ou préliminaires : éventuellement avec schéma et explications.

( la ou les courbes : 	- nécessairement sur papier millimétré

- au crayon

- chaque point expérimental est représenté par une croix + dans le sens des axes

- les axes sont gradués régulièrement et non pas par les valeurs de mesures

- l'abscisse et l'ordonnée sont précisées avec leur unité

- la courbe porte un titre

- le cas échéant, les différents tracés sont clairement indiqués.

( les résultats d'exploitation des mesures : ici par exemple, le calcul des pentes des courbes.

( les commentaires sur la qualité de la manipulation, les causes d'incertitudes, les difficultés rencontrées.

( les comparaisons entre plusieurs techniques pour mesurer la même grandeur.

(	les conclusions concernant les résultats : confrontation des résultats expérimentaux avec les résultats théoriques.