|  | UTILISATION DE L’OSCILLOSCOPE |
| --- | --- |
| Matériel un GBF un oscilloscope Une alimentation continue stabilisée | 1 multimètre fils à fiches banane câbles coaxiaux et fiches BNC |

## MANIPULATION

## But de la manipulation

Apprendre à manipuler l’oscilloscope et comprendre son intérêt et ses limites.

# A	-	Réglages préliminaires

La manipulation de l’oscilloscope doit se faire de manière méthodique. On peut chercher sans succès et indéfiniment la trace du faisceau si certaines fonctions sont enclenchées. On retiendra donc deux points essentiels : ( Le premier réglage d’un oscilloscope consiste à faire apparaître le faisceau. ( Tirer tous les boutons poussoirs, ce qui met les fonctions en positions « off ». ( Un oscilloscope sert à faire des mesures qui ne seront valides que si les calibres sont utilisables. Tourner tous les modulateurs en positions de blocage.

1.	Allumer l'oscilloscope et expliquer comment effectuer les réglages d'intensité de finesse et de position du faisceau électronique.

| Intensité du faisceau | Finesse du faisceau | Position du faisceau |
| --- | --- | --- |

2.	Comparer et schématiser les oscillogrammes selon les caractéristiques du balayage (rapide, lent ou absent).

| Balayage rapide | Balayage lent | Absence de balayage |
| --- | --- | --- |

Quel est le point commun à tous les balayages ? __________________________________________

B – Mesure d'une tension continue

1.	Allumer le générateur de tension continue.

2.	Entrer la tension délivrée par le générateur sur l’une des voies de l’oscilloscope et sélectionner uniquement cette voie pour l’affichage. Choisir une vitesse de balayage reposante pour l’œil.

3.	Étudier le rôle du sélecteur de signal AC/DC/GND. Quel est celui qui convient ? : __________

4.	Comment régler le zéro ?

| Réglage du zéro |  |
| --- | --- |

6.	Modifier la tension d'entrée. Modifier l'amplification d'entrée. Observer les modifications.

7.	Fixer une valeur de tension et effectuer une mesure.

8.	Vérifier le résultat sur l'affichage du générateur ou à l'aide d'un voltmètre. Reporter les observations dans le tableau

| Déviation du faisceau | Calibre d'amplification | U à l'oscilloscope | U au voltmètre |
| --- | --- | --- | --- |

(	A quoi sert l'oscilloscope ?  ________________________________________________________________

## C - Visualisation de tensions variables à l'oscilloscope

1.	Allumer le générateur BF, placer tous les sélecteurs en position off et étudier les fonctionnalités de réglage de la fréquence et de l’amplitude du signal fourni.

2.	Entrer la tension délivrée par le générateur BF (choisir une fréquence relativement élevée pour éviter le clignotement) sur une voie de l'oscilloscope. Sélectionner cette voie uniquement.

3.	Régler le balayage, le zéro et l'amplification et stabiliser l'oscillogramme.

4.	Représenter les différentes formes de signaux fournis par le générateur.

5.	Supprimer le balayage, décrire et justifier l'allure de l'oscillogramme obtenu pour chaque type de signal (diminuer la fréquence pour mieux comprendre).

| type de signal | signal sinusoïdal | signal triangulaire | signal carré |
| --- | --- | --- | --- |
| avec balayage |  |  |  |
| sans balayage |  |  |  |
| commentaire |  |  |  |

D - Mesure des caractéristiques d'un signal sinusoïdal

1.	Entrer un signal sinusoïdal et régler l'oscilloscope pour que ce signal occupe la plus grande partie de l'écran avec le minimum d'oscillations possible, tout en permettant la mesure de la période. Reproduire ci-dessous l'oscillogramme.

2.	A l'aide de l'oscillogramme, effectuer les mesures de l'amplitude et de la fréquence en remplissant le tableau ci-dessous.

3.	Effectuer une mesure au voltmètre et lire la fréquence fournie par le GBF.

4.	Régler l'oscilloscope de façon à visualiser un grand nombre d'oscillations et mesurer à nouveau la période.

| O S C I L L O G R A M M E |  | CALIBRES | MESURES |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Déviation vert. | amplitude |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | oscilloscope U = |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | voltmètre U = |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Base de temps | fréquence |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | oscilloscope T = |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N = |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G.B.F. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N = |

Conclusion

(	Mesure de tension. Comparer la mesure au voltmètre avec celle de l'oscilloscope.  Expliquer.

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(	Mesure de fréquence. Comparer les valeurs obtenues selon les différentes méthodes. Conclure.

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

## E - Caractéristiques d'un signal mixte

1.	Le générateur permet d'ajouter une tension continue à la tension alternative, générer un tel signal. Injecter la tension résultante sur l'oscilloscope, vérifier le réglage du zéro.

2.	Étudier le signal obtenu selon le réglage du sélecteur de signaux de l'oscilloscope.

3.	En déduire le rôle de ces réglages.

| AC ou ~ | GRD ou 0 | DC ou ~ |
| --- | --- | --- |

## F – Visualisation de plusieurs tensions

1.	Entrer une tension variable sur l'entrée A et une autre sur l'entrée B.

2.	Observer le fonctionnement des différents modes d'affichage (1 courbe, 2 courbes), faire varier les fréquences des signaux pour étudier les propriétés des différentes possibilités.

| mode | CHOP | ALT | ADD |
| --- | --- | --- | --- |
| TYPE DE BALAYAGE |  |  |  |
| INTERET |  |  |  |

G - Synchronisation

1.	Entrer une tension variable sur l'entrée A et une autre, obtenue avec un autre générateur sur l'entrée B.

2.	Observer le défilement des courbes, est-il possible de stabiliser les deux courbes ? Expliquer pourquoi (à l’aide de schémas).

3.	Quel réglage permet de stabiliser une courbe ? : ___________________________________________

4.	Étudier le rôle de la synchronisation et le décrire.

F - Mode XY

1.	Entrer une tension variable sur l'entrée A et une autre, obtenue avec un autre générateur sur l'entrée B.

2.	Étudier le mode XY, le décrire.

3.	Schématiser les courbes de Lissajoux obtenues selon les fréquences d'entrée.